Załącznik nr 2

Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

1.  Wykonawca zapewni nadzór inspektorski w ramach przebudowy drogi powiatowej           nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski, od km 0+920 do km 1+465           i od km 9+148 do km 9+597.

2. Nadzorem inwestorskim winny być objęte wszystkie roboty w ramach przebudowy w/w odcinków drogi, tj.: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykończeniowe oraz roboty towarzyszące.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projektach budowlanych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 przedmiarach robót,  specyfikacjach technicznych - stanowiących załączniki.

Powyższe dokumenty dostępne są w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: zdpgizycko.pl w zakładce zamówienia publiczne dot. przebudowy drogi powiatowej              nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski.

Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty budowlane objęte zamówieniem były wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i kanalizacyjnej (kanalizacja deszczowa) oraz muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tą izbę,  z określonym w nim terminem ważności.

3. Zamawiający wymaga, aby przebudowa w/w odcinków drogi została wykonana                  w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy: początek kwietnia 2018 r.

Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i będzie  obejmował cały okres realizacji robót budowlanych, a także odbiór końcowy, rozliczenie  zadania, a także okres trwania rękojmi i okres gwarancji. Czas trwania rękojmi na roboty budowlane objęte umową jest zgodny z Kodeksem cywilnym, natomiast czas trwania gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót albo od daty podpisania dokumentu, potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

4. Godziny pracy inspektora nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych.

5.  Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się na bieżąco kontrolować wykonywane roboty, a także stawiać na terenie budowy:

- codziennie w czasie realizacji robót przez wykonawcę,

- na każde wezwanie przez zamawiającego, bądź kierownika budowy w ciągu 3 godzin

od momentu otrzymania jego wezwania.

6. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego.

7. Inspektor nadzoru nie może dokonywać jakichkolwiek zamian w zakresie i technologii robót bez pisemnej zgody zamawiającego i projektanta.

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest składać comiesięczne pisemne sprawozdania                z przebiegu robót budowlanych. Sprawozdania winny zawierać dokumentację opisową            i fotograficzną. Sprawozdania należy składać do zamawiającego:

- do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego roboty dotyczą;

- sprawozdanie ostatnie należy złożyć wraz ze zgłoszeniem wykonawcy o zakończeniu            i gotowości robót do odbioru końcowego.

9.  Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

10. Inspektor nadzoru jest upoważnionym przedstawicielem zamawiającego i winien wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy, z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

11. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:

1) reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) nadzór nad prawidłową realizacją robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wykonywania robót;

3) sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcę wyroby budowlane spełniają wymagania    w rozumieniu przepisów aktualnej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                          i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu tych materiałów do wbudowania i wbudowanych wyrobów budowlanych;

4) sprawdzanie, obmiary i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;

5) sprawdzanie jakości oraz zakresu rzeczowego wykonywanych robót;

6) sprawdzanie oraz akceptacja wyników pomiarów i badań;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych ilości i jakości robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek;

8) przeprowadzanie obmiarów wszystkich wykonanych robót przed odbiorem końcowym;

9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;

10) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z odbiorów wszystkich robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego;

11) kontrolowanie rozliczeń budowy;

12) nadzór nad realizacją robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

13) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji zadania;

14) współpraca z projektantami dokumentacji projektowych;

15) współpraca z organami władzy i instytucjami użyteczności publicznej w zakresie użytkowania terenu budowy i realizacji zadania;

16) udzielanie, w uzgodnieniu z zamawiającym informacji i wyjaśnień na pytania wykonawcy

robót oraz innych zainteresowanych osób, w zakresie dotyczącym przedmiotowego zadania;

17) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę i zamawiającego;

18) organizowanie i prowadzenie rad budowy (w razie potrzeby).

12. Inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych        i dowodów dopuszczenia do stosowania  w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność        z dokumentacjami projektowymi

Sporządziła: 							     		Zatwierdził:

Teresa Wołodźko				                   Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych		    							Grzegorz Moszczyński