Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej.

CPV – 16310000-1 – Kosiarki,

Wymagania Zamawiającego:

I. Gwarancja.

Minimum 24 miesiące -  liczone od daty dostawy.

II. Termin realizacji zamówienia.

Realizacji zamówienia -  w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

III. Sposób realizacji zamówienia.

Dostawa własnym transportem na bazę Obwodu Drogowego, ul. Suwalska 19, 
11-500 Giżycko.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące zamówienia.

- kosiarka tylno-boczna,

- szerokość robocza 160 cm,

- kąt nachylenia + 90o /  – 65o,

- obroty WOM 540 obr/min,

- przekładnia  zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem  min 52KM,

- zasięg od środka ciągnika do końca głowicy min 280 cm,

- bezsmarowa rolka podporowa min fi197 mm,

- łożyska wału głównego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe dwurzędowe,

- czop na wale roboczym  głównym min fi 60mm,

-noże tnące „L” szt. 14 o masie min 1.0kg/szt,

- podwójny płaszcz blachy obudowy głównej,

- bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatyczny,

-  waga 700 - 720 kg,

- wał przekazania mocy (WPM) w komplecie,

- przeznaczona do pracy przy ciągniku John Deere 5100M 100 KM

oraz McCormick XTX 145.

- załączyć oryginalny folder producenta  lub instrukcję  techniczno ruchową  na

potwierdzenie danych technicznych oraz wymagane prawem atesty dopuszczające sprzęt

do pracy pod ruchem drogowym.

PŁ/PŁ